## Slide 1: Règim de cabals mínims circulants en situació d’emergència per sequera
COMISSIÓ DE DESEMBASSAMENT TER LLOBREGAT
20 de desembre de 2023

## Slide 2: Evolució de la sequera
1

## Slide 3: Evolució de la pluviometria
Anomalia de precipitació per estació des del 2020: 13 trimestres consecutius amb precipitacions per sota de la mitjana...
Manca de precipitació acumulada durant els darrers tres anys

## Slide 4: Evolució de la temperatura

## Slide 5: Evolució de les aportacions als embassaments en 40 mesos
289 hm3
Menors aportacions als embassaments respecte
l’episodi 2004-2008

## Slide 6: Recursos hídrics en la xarxa d’abastament en alta
REUTILITZACIÓ POTABLE
DESSALINITZACIÓ
AIGÜES SUBTERRÀNIES
EMBASSAMENTS
Origen del cabal servit per la xarxa Ter-Llobregat (RMB) durant els darrers tres anys
2021
2022
2023

## Slide 7: Reutilització potable indirecta
Aportació d’aigua regenerada al riu Llobregat
RIU LLOBREGAT (cap a la potabilitzadora)
Aigua regenerada
En aquests moments s’aporten 1,65 m3/s al riu Llobregat per sobre de l’ETAP de SJD.

## Slide 8: Transvasament del Ter

## Slide 9: Cabals circulants durant l’episodi de sequera
Riu Ter a Girona (estació d’aforament de Pont de la Barca)
ACORD
4

## Slide 10: Cabals circulants durant l’episodi de sequera
Riu Ter a Torroella de Montgrí (estació d’aforament de Pont de Torroella)
ACORD
4

## Slide 11: Evolució de les reserves als embassaments (conca del Ter)

## Slide 12: Evolució de les reserves als embassaments (conjunt del Ter i el Llobregat)

## Slide 13: Cabals mínims en Emergència
2

## Slide 14: Context normatiu
Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) aprovat mitjançant l’Acord GOV 1/2020, de 8 de gener, (DOGC núm. 8039 de 10 de gener de 2020):
Sens perjudici del règim de cabals mínims circulants establert en aquest Pla, quan la situació de sequera pluviomètrica extrema es perllongui i s’arribi a estats de sequera hidrològica d’Emergència a les unitats d’explotació vinculades a determinats rius o trams de riu, el Govern pot adoptar mesures extraordinàries més restrictives a l’empara del previst a la vigent legislació en matèria d’aigües.
Art. 59.7 de la Llei d’aigües (RDL1/2001): “Els cabals ecològics o demandes ambientals no tenen el caràcter d'ús als efectes del que preveu aquest article i següents, i s'han de considerar com una restricció que s'imposa amb caràcter general als sistemes d'explotació. En tot cas, també s'aplicarà als cabals mediambientals la regla sobre supremacia de l'ús per a l’abastament de la població”.
No son cabals ecològics o ambientals més baixos, són cabals d’emergència
Permetre la mínima supervivència (no el bon estat), i la recuperació del bon estat (reversibilitat del sistema)

## Slide 15: Metodologia
Àmbit: Només es redueixen els cabals mínims en trams de riu en els que hi ha captacions d’aigua significatives per l’abastament de la població.
Referència: cabals de continuïtat definits al Decret de sequera de l’any 2007 aprovat mitjançant Decret 84/2007, de 3 d'abril, d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics, publicat al DOGC núm. 4860.
Criteris per a l’establiment: cabals mínims de refugi que permetin reversibilitat al bon estat (excepcionalitat “deteriorament temporal”. Art. 4.6 DMA):
  Evolució de l’estat de les masses d’aigua des de 2007 a l’actualitat (recuperació de l’ecosistema i de l’estat del medi).
  Anàlisi de cabals circulants respecte a l’històric
  Influència sobre l’estat (model d’hàbitat: corbes HPU)

## Slide 16: Proposta de cabals mínims de continuïtat
Àmbit | Unitats | Cabal continuïtat Decret 2007 | Cabal ambiental normalitat | Cabal ambiental sequera hidrològica alerta | Cabal ambiental sequera hidrològica excepcionalitat | Proposta cabals continuïtat emergència
Ter des del Pasteral fins al mar | l/s | 390 | 2220 | 2220 | 2000 | 600
 | Hm3/mes | 1,011 | 5,754 | 5,754 | 5,184 | 1,555
Llobregat des de Sant Joan Despí fins al mar | l/s | 500 | 2112 | 500 | 500 | 250
 | Hm3/mes | 1,296 | 5,474 | 2,377 | 1,296 | 0,648
Proposta cabals continuïtat d’emergència:

## Slide 17: Proposta d’hidropuntes
Àmbit | Cabal màxim hidropunta (m3/s) | Periodicitat | Volum mensual hidropunta (Hm3/mes) | Volum mensual hidropunta + Cabals continuïtat emergència (Hm3/mes) | Volum mensual cabals continuïtat excepcionalitat (Hm3/mes)
Ter sota el Pasteral | 3,000 | 6 hores 2 cops/setmana | 0,518 | 2,074 | 5,184
Llobregat sota Sant Joan Despí | 0,500 | 6 hores 2 cops/setmana | 0,058 | 0,706 | 1,296
Aquestes hidropuntes no podran ser utilitzades pels usuaris de concessions de captació o derivació d’aigües, estan destinades exclusivament a usos ambientals.
Seguiment intensiu dels trams afectats (correcció de cabals)
La mesura permetrà allunyar el buidat de les reserves en 136 dies al sistema Ter-Llobregat i 240 dies al sistema Muga.

## Slide 18: Xarxa de seguiment de la sequera (control d’investigació)
Codi estació | Nom estació
200008000 | Riera de Vallfogona
200015000 | El Ter entre el Ges i el Gurri
200028000 | El Ter des del Pasteral fins a la confluència de l'Onyar
200029000 | Riera d'Osor
200030000 | Riera de Llèmena i riera de Canet
200038000 | El Ter entre l'Onyar i el Terri
200042000 | El Ter des de la confluència del Terri fins a Flaçà
200046000 | El Ter des de Flaçà fins al mar
Estacions de la Xarxa de Vigilància escollides per a un seguiment intensificat, d’acord amb criteris biològics i hidrològics, i tenint en compte la xarxa implementada durant la sequera de 2007-2008:
        5 estacions a l’eix del Ter
        3 estacions en tributaris al Ter

## Slide 19: Xarxa de seguiment de la sequera
Mostreig d’elements biològics:
  Macroinvertebrats
  Diatomees
  Peixos
Anotació de l’estat aquàtic (condició)
Avaluació dels hàbitats fluvials:
  Índex IHF
  Quantificació mesohàbitats per peixos (substrat, refugis, vegetació, etc.)
Avaluació del bosc de ribera mitjançant l’índex QBR
Macroinvertebrats, diatomees i peixos:
3 mostrejos:
  Inici cabals emergència (gener)
  Inici de primavera (març)
  Inici estiu (juny-juliol)
Qualitat FQ aigua:
  Mensual (excepte incidències puntuals)
ELEMENTS DE MESURA
FREQÜÈNCIA

## Slide 20: Vigilància intensificada als trams afectats per cabals de continuïtat
Inicialment, 14 punts que poden ser crítics. Aquests punts podrien modificar-se en funció del comportament del riu.
Prospeccions com a mínim 1 cop per setmana, i cada vegada que es canviï la consigna hidrològica.
Observació visual d’aspectes hidrològics, morfològics i de qualitat de l’aigua. Observació dels canvis en el temps, i en funció del cabal alliberat.
Comunicació i coordinació interna ACA, i amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi (Servei de Pesca). Actuacions de rescat, millora hidromorfològica, etc.
Inspecció continuada (reforç personal ACA): 11 nous inspectors, i 2 tècnics de camp i anàlisi de dades.

## Slide 21: Seguiment de l'aqüífer del Baix Ter
Estacions de la Xarxa de Vigilància escollides per a un seguiment intensificat en un 28% de la xarxa de qualitat i salinitat, i un 21% en la xarxa piezomètrica (més sensors en continu):
  14 estacions qualitat (salinitat) al baix Ter amb freqüència anual, amb increment de 6 estacions amb freqüència mensual
  22 piezòmetres al baix Ter (3 autom.), amb increment 6 estacions amb freqüència mensual